厂房/设备设施名称：液体制剂车间配液系统                  页码：1/9

| 项目 | 姓名 | 职责 | 部门 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草 | 殷宗旵 | 负责用户需求起草 | 液体制剂车间 |  |  |
| 审核 |  | 负责用户需求审核工作。 | 设备工程部 |  |  |
| 审核 |  | 负责用户需求审核工作。 | 生产部 |  |  |
| 审核 |  | 负责用户需求审核工作。 | 质量保证部 |  |  |
| 批准 |  | 负责用户需求批准工作。 | 总经理 |  |  |

1.	目的

该文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，同时也是系统设计和验证的可接受标准的依据。

2.	范围

本文件的范围涉及到了对此设备的最低要求，供应商应将URS作为详细设计以及报价的基础。供应商在设计、制造、组装时必须要按照URS来执行。

3.	设备标准

设备必须符合以下标准、规范：

中华人民共和国药品管理法及实施条例

GMP2010修订版

TJ36-79工业企业设计卫生标准

GB-52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

GB-12265-90 机械防护安全要求

(GB150). 中国压力容器标准

生产自动化管理规范第4版

GEP良好工程管理规范

中国制药装备协会所颁布的制药工程设备标准

4.	一般描述

合肥恩瑞特药业有限公司新制剂项目液体制剂车间共设4个生产模块，包括10ml口服液，50ml口服液，预留的口溶膜，预留的吹塑类。本次采购的配料系统，需供应以上4个灌装生产模块，将安装在液体制剂制剂车间，其中1500L配液罐、300L辅助罐安装在配液间，1000L溶糖罐安装在溶糖间。该配料系统最大限度减少人员操作的污染。

卖方保证提供其当前最先进技术和生产工艺生产的设备给买方,保证设备具有良好的性能满足买方生产的要求。

5.	物料规格

口服溶液剂：水溶性原辅料、纯化水、蒸汽等。

糖浆剂：水溶性原辅料、纯化水、蒸汽等。

6.  工艺描述

本系统主要用于口服液剂、糖浆剂的整个配液过程，包括原辅料溶解过滤、药液循环输送等，该系统包括1500L配液罐，1000L化糖罐， 300L辅助罐，过滤器，药液泵系统及之间的所有连接管道和阀门等。

本系统主要用于供应口服液、口服糖浆、吹塑类、口溶膜4条灌装线，其中口服液与糖浆线为同一房间，吹塑线、口溶膜为相反方向的独立房间（吹塑线和口溶膜线暂预留）。

1500L配液罐主要用于最终物料的混合、定容、灭菌及输送。

1000L溶糖罐主要用于溶糖，管道输送至1500L配液罐，中间带一级糖溶液的过滤。

300L辅助罐主要用于原辅料的溶解，管道输送至1500L配液罐，中间带一级除菌过滤。

7.  要求

以下表格详述了本公司特定生产系统的用户需求，每一个用户需求根据表格中的说明加以证实或测试。所有要求应满足SMART原则（明确性、可衡量性、可达成性、可行性、可追踪性）。

7.1 生产环境

工艺布局图纸详见附件一。

| 1 | 系统位置 | 合肥恩瑞特药业有限公司液体制剂车间配液室 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 最大允许体积 | 根据房间设计尺寸确定。 |
| 3 | 运行环境要求 | 压差：≥12.5Pa；温度：22±4oC；相对湿度：50±15% |
| 4 | 区域分级 | D 级 |
| 5 | 一次最长工作时间及系统有效性维护 | 24 小时 |

7.2主要生产产品及参数

| 产品 | —— | —— | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 口服溶液剂 | 糖浆剂 |  |
| 装量 | 10ml | 50ml |  |
| 生产能力 | 10万支 | 2万支 |  |

7.3具体的要求

请根据本方需求进行确认，符合请填“是”，不符合请详细说明。

| 7.3.1 工艺或性能要求 |
| --- |
| 编号 | 描述 | 设备是否满足 | 备注 |
| URS-1-1 | 该配液系统包括配液罐（1500L）、溶糖罐（1000L）、辅助罐（300L）及附属连接管道和阀门等，所有罐子均包含人孔、药液泵、自循环、排污口、回流口、呼吸器、搅拌器、液位计（计量器）、升降温功能、纯化水口、饮用水口、预留口。 |  |  |
| URS-1-2-1 | 溶糖罐安装于溶糖间，应满足蔗糖溶解、灭菌等需求，加料口设计合理，搅拌的选用应适宜浓稠糖溶液，溶液体积计量应选用合适的计量器。 |  |  |
| URS-1-2-2 | 溶糖罐物料单管道输送至配液罐，中间加装糖溶液过滤器一个。 |  |  |
| URS-1-2-3 | 溶糖罐需满足溶糖体积200——1000L。 |  |  |
| URS-1-3-1 | 辅助罐安装于配液间，应满足原辅料溶解（常温、高温）等需求，加料口设计合理，搅拌的选用应适宜较小体积溶解量，溶液体积计量应选用合适的计量器。 |  |  |
| URS-1-3-2 | 辅助罐物料单管道输送至配液罐，中间加装除菌过滤器一个。 |  |  |
| URS-1-3-3 | 辅助罐需满足配液体积50——300L。 |  |  |
| URS-1-4-1 | 配液罐安装于配液间，应满足药液定容、灭菌、混合、PH调节、无菌贮存等需求，加料口设计合理，搅拌的选用应适宜较小体积溶解量，溶液体积计量应选用合适的计量器。 |  |  |
| URS-1-4-2 | 配液罐用于最终混合定容，配备的搅拌装置转速应可以调节，液位计量误差应控制在千分之一。 |  |  |
| URS-1-4-3 | 配液罐应设置合理的取样口（上、中、下验证取样口）；配备PH在线调节功能。 |  |  |
| URS-1-4-4 | 配液罐应能够满足口服液及糖浆剂各种工艺下不同批量的生产，主配罐需满足配液体积200——1500L之间，可以灵活调节和控制。 |  |  |
| URS-1-4-5 | 配液罐料液除菌过滤后应能无菌保存。 |  |  |
| URS-1-5 | 所有罐子均采用夹套蒸汽加热、冷凝水冷却方式，温度能满足5-125度，控温精度PID±1℃。 |  |  |
| URS-1-6 | 必须保证所有搅拌器具有防渗漏的密封系统。 |  |  |
| URS-1-7 | 所有罐子均采用人工加料（开启方式采用上开启方式），配备防爆防雾化视镜（视灯视镜一体化）、隔膜式压力表、疏水性除菌呼吸器和可旋转喷淋球（喷淋球材质应为360L不锈钢）。 |  |  |
| URS-1-8 | 整个配液系统必须保证使用过程中无泄漏、无跑冒滴漏现象。 |  |  |
| URS-1-9 | 所有接口均采用国际通用标准ISO快装卡盘式。所有阀门配卫生级不锈钢隔膜阀。 |  |  |
| URS-1-10 | 所有药液泵流量及扬程应根据各罐实际用途和管道情况决定，数量3个，带45°排污口，材质316L不锈钢，采用国内外知名品牌。 |  |  |
| URS-1-11 | 过滤器根据实际要求决定，滤芯材质为药用级材质；过滤器前后配卫生级隔膜压力表，以便观察前后压力。 |  |  |
| URS-1-12 | 配液系统以及所有附属件、夹套内的热水或冷水能够全部排净，无残留。清洗结束后能够够烘干。 |  |  |
| URS-1-13 | 药液输送系统整个管道系统设计上应考虑相应的坡度，设置最低点，保证能够将系统中的存液完全排空。配液系统管道直径设计为40mm。 |  |  |
| URS-1-14 | 管路的酸洗钝化不能对其接触的不锈钢材质造成破坏。阀门管道的布置必须保证死角不超过连接管道的3D。 |  |  |
| URS-1-15 | 配液系统必须能够实现在线灭菌。设备表面及内部便于清洁，不能有清洁死角。要求清洗的部件，须具备快接功能。所有密封垫圈应该易于拆卸和装回。 |  |  |
| URS-1-16 | 以上未确定的一些重要功能设计经双方沟通后，应满足买方要求。 工艺性能要求沟通详见附件二。 |  |  |
| 2.3.2 工程及设备需求 |
| 编号 | 描述 | 设备是否满足 | 备注 |
| URS-2-1 | 配液系统应设置集中控制柜。集中控制柜应为304不锈钢材质，有防尘、防湿、排热措施。 |  |  |
| URS-2-2 | 配液系统贮罐及附件与产品直接接触的必须为SUS316L不锈钢材质，其他所有暴露在生产区域的不接触产品的金属部分必须是304，表面抛亮度必须达Ra < 1.6 µm。 |  |  |
| URS-2-3 | 所有焊接光滑，无裂缝，所有产品接触面必须机械抛光，表面抛亮度必须达Ra < 0.6 µm。 |  |  |
| URS-2-4 | 配液罐按压力容器设计，应有压力容器证书，以及提供有资质的压力容器安装单位。配液罐内使用压力为0.3MPa，使用温度为5～125℃；夹套使用压力为0.3MPa，设计温度为5～150℃，应具有良好的保温和冷却效果。 |  |  |
| URS-2-5 | 其他潜在产品接触面，如垫片、窥镜，应是GMP认可的材料，如特富龙、硅胶、三元乙丙橡胶。所有产品接触到的仪器传感器必须由316L不锈钢制造。 |  |  |
| URS-2-6 | 搅拌器应由供方根据本方提供的工艺要求选用，易于拆洗，不易残留药液，不得与罐内部件碰撞或摩擦产生碎屑；搅拌速度可以控制，确保药品在规定时间内溶解；确保溶液搅拌均匀，含量均一，不得存在搅拌死角。 |  |  |
| URS-2-7 | 罐内及夹套均有压力表、温度表、安全阀，（安全阀为不锈钢外壳，蒸汽排出室外，不应影响配液间温湿度变化），蒸汽管道内应为卫生级压力表，表盘大于等于100毫米，测量精度为0.25%满量程。 |  |  |
| URS-2-8 | 不得含有石棉类能致癌的物质。距离机器一米的操作点的噪音不超过65分贝。为了确保维修人员在维修中的安全，所有设备的电源上应安装带锁的电源开关。 |  |  |
| URS-2-9 | 电源：380±10%。 |  |  |
| URS-2-10 | 在整个安装、确认和长期维护过程中，系统生成商/供货商必须提供技术支持。供货商必须提供相应的操作和维护手册，图表，备件列表等。 |  |  |
| URS-2-11 | 必须确定推荐的预防性维护及其频率。 |  |  |
| URS-2-12 | 设计应允许在将来进行改装或加装的升级。 |  |  |
| URS-2-13 | 供货商应基于设备布局和组成系统设计的建议。 |  |  |
| URS-2-14 | 供货商应负责安排所有的仪器校验。所有测试仪器必须进行校验，并可溯源至认可的计量标准。供货商应提供所有的计量证书。 |  |  |
| URS-2-15 | 管路中所有传感器及电接点压力表、疏水阀、截至阀、减压阀、电磁阀等均符合GMP规范，选用卫生设计型。 |  |  |
| URS-2-16 | 减速机内的润滑油依厂方设计要求，但应确保不能泄漏。厂方提供首次加入的润滑油，加入量满足设备要求。添加润滑油前彻底清洗油箱。 |  |  |
| URS-2-17 | 使用的润滑油不能和产品或可能和产品接触的设备表面接触。 |  |  |
| URS-2-18 | 提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求 |  |  |
| URS-2-19 | 设备与厂房地面的连接结构设计，须确保不破坏厂房设施，无死角易清洁，易维护保养 |  |  |
| URS-2-20 | 生产厂家应给出设备总重和产能的具体细节 |  |  |
| URS-2-21 | 应对设备散热量进行说明（房间散热及排风散热） |  |  |
| URS-2-22 | EHS要求：1、危险部位有明显的安全警示标识 2、电气系统的安全性能应符合相应的国家标准3、设备使用、操作和维修等方面的结构设计制造满足相关设备安全设计规范4、设备安全设计标准（符合ISO9000标准） |  |  |
| 2.3.3 验证及文件要求 |
| 编号 | 描述 | 设备是否满足 | 备注 |
| URS-3-1 | 在设备完全交付使用前，应完成下列验证：DQ、FAT、SAT、IQ、OQ。 |  |  |
| URS-3-2 | 在开始任何测试活动前，买方人员将审核和批准功能规格书、FAT、SAT和系统的其他生命周期文件，测试规格和方案。 |  |  |
| URS-3-3 | 至少一位买方代表将现场确认FAT活动。只有得到买方的批准，方可发运。 |  |  |
| URS-3-4 | 在供货商发运前，必须进行FAT测试。 |  |  |
| URS-3-5 | 操作、维修、安装、清洁手册，材质证明 3Q（DQ,IQ,OQ）方案 。 |  |  |
| URS-3-6 | 总体布局图、接线图、控制图、三视图、功能标准、软件设计标准、BOM系统机电原件。 |  |  |
| URS-3-7 | 压力容器证书、压力表、安全阀合格证书、检测报告，组件技术标准、单个组件说明书、产品接触面材质报告、表面粗糙度报告、校正证书、HMI,PLC等控制系统编码文件等。 |  |  |
| URS-3-8 | 以上未提到的，但需要通过CFDA 审核的相关标准文件。 |  |  |
| 2.3.4服务与维修要求 |
| 编号 | 描述 | 设备是否满足 | 备注 |
| URS-4-1 | 设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答等。 培训对象：管理、技术、维修、操作及相关人员 培训内容： 综合培训（掌握设备理论知识） 现场培训（设备实践操作知识） 免费提供3人次、5天的设备厂家FAT\验收及培训。 |  |  |
| URS-4-2 | 设备保修期自终验收合格后算起24个月。 |  |  |
| URS-4-3 | 保修期内，卖方免费为买方维修设备（包括零部件费用）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，维修响应时间48小时。 |  |  |
| URS-4-4 | 提供可满足两年设备运行需要的易损零部件及零部件及清单（包括价格）。 |  |  |

| 2.3.5安装及验收要求 |
| --- |
| 编号 | 描述 | 设备是否满足 | 备注 |
| URS-5-1 | 货物包装须符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 |  |  |
| URS-5-2 | 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由设备制造商、供应商、买方各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。 |  |  |
| URS-5-3 | 由制造商承担设备组装、调整、测试和协助验证工作，制造商必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。 |  |  |
| URS-5-4 | 在制造商工厂进行预验收，预验收期间买方要对设备是否满足技术要求进行确认，并提出整改项目，预验收整改项目完成后，买方签字验收后设备才能进行包装和发运。 |  |  |
| URS-5-5 | 1、终验收在买方工厂进行，卖方负责在买方现场安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训。 2、卖方负责协助买方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题提出对策和解决方案，具体内容和要求见协议条款。 3、只有在安装确认（IQ）、运行确认（OQ）通过后才认为终验收合格。 |  |  |

3、确认：

已充分理解上述需求标准。

确认人员：

招标委员（或采购人员）：

供方：

签名：

日期：