# 智能餐厨垃圾处理项目

生产方：山东三五环保科技有限公司

联系电话：13953677022

座机电话：0536-3442361

官网：WWW.sanwuhuanbao.com

地址：山东省临朐县辛寨凤凰山工业园

目  录

- 序...................................................................................3

- 产品介绍.......................................................................4

2.1工作原理...................................................................4

2.2生产工艺流程图.......................................................4

2.3装置及功能...............................................................4

一、序言

山东三五环保科技有限公司成立于2017年，公司坐落于美丽的山东临朐，是集研发、设计、生产、安装、销售为一体的综合性、技术性、环保节能型企业。公司主要生产餐厨垃圾智能处理设备、餐厨自动上料机械等。能够有效处置、合理的利用，为餐饮业转型升级作出巨大的贡献。

山东三五环保科技有限公司自成立以来致力于研究各类有机肥发酵设备的技术攻关与科技研发。在科技研发、工艺技术、生产装备、产品质量等方面达到了领先水平。生产的餐厨垃圾环保处理设备具有整体除味、快熟发酵、节能环保、操作简便、性价比高等优点。适合于各类大型餐饮企业、家庭散户中普及推广。符合我国的可持续发展战略，使企业与资源、环境健康和谐发展。

- 产品介绍

  - 工作原理

一、根据微生物学的特性研发，采用多级高温好氧发酵，自动控温控氧，多级翻抛。杀灭病原微生物、虫卵、快速腐熟。达到无害化处理要求，产品水分低，有机质、氮、磷、钾含量高。低于60%水分的餐厨垃圾可直接进料，高于60%水分的可添加辅料或利用回料综合处理，时间更短，成本更低。

- 设备总装机功率小，运行成本低。

1、采用热能交换系统，不需要另外添加热源，冬季寒冷地区可增设空气能，保障设备达到最佳性能，运行成本低。

2、工业PLC控制，自动化程度高，省工省力，采用喷淋除味，生产过程中无废水、废气，环保节能。

2.2生产工艺流程图

本设备将餐厨垃圾与辅料调节水份到适于发酵的比例（50%—60%），再将菌种与物料拌匀，输送到发酵仓内，在发酵仓内自动运行96至120小时，其间多级翻抛，自动控温控氧。发酵温度达到设计要求即可杀死病原微生物及虫卵，并降低餐厨垃圾整体含水率，达到国家餐厨垃圾无害化处理标准。

2.3装置及功能

- 皮带上料机：

利用传送带，将混合好的物料输送到发酵箱内，

- 物料打散机：

物料进入打散机，由原先的不规则块状打碎成均匀细颗粒状，便于混合及发酵。

- 绞龙混料机：

细颗粒状物料、菌种及辅料经过绞龙混料机充分搅拌，使菌种及辅料均匀分布，达到充分发酵的目的。

- 主体发酵箱：

经过绞龙混料机充分混合的物料进入主体发酵箱开始发酵。物料从进料口到出料口，期间经过多级翻抛、自动控温控氧、发酵箱进出风机送风等多种工序。菌种好氧发酵，产生高温热量，杀死病菌、虫卵等有害物，并降低物料含水率。

- 发酵箱进出风机：

发酵箱进风风机，为发酵箱提供合适的空气，使菌种充分进行有氧发酵。

发酵箱出风风机，将发酵箱内产出的无氧废气及高温产出的水蒸气排除，降低物料含水率。

- 余热回收系统：

采用冷热源换热系统，将废气中的热量回收，再转换到发酵箱内。从而达到节能的目的。

- 辅助热源升温系统：

利用空气源辅助升温系统，当遇到恶劣天气，物料进入发酵箱温度过低，菌种发酵效率过低时，使用空气源辅助升温系统来升温物料及发酵箱，使设备达到最佳性能。

- 皮带出料机：

物料经过发酵箱充分发酵杀菌、卵、脱水后，通过机器出料口出料。

- 电控系统：

我公司与德力西、西门子等国内外知名品牌合作，采用高端电子元件，并由高级工程师编写制作PLC系统。该系统自动化程度高，操作方便简易，设备可靠性能极高。

年产一万吨有机肥，设备容量200立方发酵设备适用于日处理50立方餐厨垃圾、设备内发酵时间96小时至120小时。

| 餐厨发酵设备总尺寸； | 长28米 宽6米 高5.7米 |
| --- | --- |
| 驱动机； | 2.2.kw×10台＝22千瓦 |
| 拌料机； | 3.0.kw×2台＝ 6千瓦 |
| 破碎机； | 3.kw×1台＝3千瓦 |
| 翻抛机； | 3.kw×6台＝ 18千瓦 |
| 出料机； | 3kw×1台＝3千瓦 |
| 送风机； 吸风机； | 2.2kw×1台 7.5kw×1台 |
| 喷淋机； | 15.kw×2台＝3千瓦 |

| 储料仓； 20立方 辅料仓； 7立方 菌种仓 2立方 | 绞龙4kw×2台＝8千瓦 绞龙4kw×1台 绞龙0.75kw×1台 |
| --- | --- |
| 传送带； | 4kw×1台 |
| 发酵设备总功率； 81.45kw千瓦 每天上料50立方需4小时 81.45kw×4小时＝325.8度 智能喷淋送引风；24小时工作共12.7kw×24＝304.8度 平均每立方成品物料用电；12.6度 总设备日用电；630.6度 |

加工车间

檐高6.5m 发酵车间 料 仓 门4m 门4m 预设发酵车间1500㎡，22m宽，长69m