贵州万视程科技有限公司

# PC客户端使用说明

## 5.1   客户端登入

系统安装成功后，桌面会出现 图标，双击图标出现登录界面如下：

## 5.2   客户端界面介绍

客户端主界面主要分为：菜单和工具栏、设备列表、GPS地图定位、云台控制、数据表、视频区域六大模块

主界面各区域介绍：

菜单栏：位于左上角，有系统、视图、设置菜单

工具栏：位于顶部，是系统主控制区，分为电子地图、实时预览、轨迹回放、信息管理、其他应用。

地图显示区域：在地图上查看设备的位置等信息

终端列表：设备的列表信息

轮询列表：单位时间内切换一组自定义的通道视频

我的地图：用户在地图上标记的点、面、区域的记录

状态：选中设备的当前的基本信息

云台：对云台操作如旋转角度、调焦、光圈、灯光、雨刷等

色彩：远程控制设备相关的色彩

（从上至下依次是：亮度、对比度、色度、饱和度、曝光度）

语音：在此进行语言对讲，监听和广播

GPS监控：监控设备的实时GPS定位信息，行驶速度，报警和状态显示

报警信息：显示报警的内容

系统事件：记录系统事件，比如登录记录等

## 5.3电子地图

在CMSV6客户端可对左侧终端列表中的设备进行实时监控，并在地图上显示地理位置。

### 5.3.1 电子地图监控

1. 在设备列表中选择要监控的设备，勾选上就会被实时监控，去掉勾选就会取消实时监控。

2．被选中的要实时监控的设备，在地图上会显示该设备的详细信息，包括设备名称、当前的行驶速度及日期时间，当天行驶里程以及总里程，司机信息，位置，报警信息；另外还有开启视频、对讲，监听等功能。

3. 切换地图类型的方法

- 地图右上角有地图切换，有三种选择：分别是百度地图，google地图和MapInfo地图。

- 点击菜单栏的“设置”->“系统设置”进去，也可切换地图。

缩放：用户可以拖动地图上左侧的上下滚动条或者点击“+”、“-”按钮来放大或缩小地图。

地图/卫星：用户可以通过这两个按钮来切换并查看地图或卫星模式下的设备行驶状态。

居中设备：在设备监控列表中勾选上要进行监控的设备，该设备就会居中显示。

电子地图上按钮功能介绍：

| 图标 | 功能介绍 |
| --- | --- |
|  | 添加自定义点（固定点） |
|  | 添加圆形区域 |
|  | 添加矩形区域的围栏 |
|  | 测量距离 |
|  | 添加不规则图形区域的围栏 |
|  | 拉框放大 |
|  | 拉框缩小 |
|  | 添加线路 |
|  | 搜索经过某个区域的历史车辆信息 |
|  | 地图全屏显示 |
|  | 将当前地图位置设置成默认打开客户端时显示的位置 |

### 5.3.2 我的地图

添加自定义点、矩形、多边形和添加线路，操作相同，下面操作步骤以添加矩形为例。

1. 点击“添加矩形”按钮，在地图上拖动鼠标，画出矩形，此时弹出“添加矩形”窗体

2. 输入区域的名称，选择区域显示的颜色，选择区域类型，输入描述。

“允许其他用户查看”如果此选项被勾选，其他用户可以看到当前用户设置的矩形区域，否则其他用户看不到此区域，点击“确定”，在左侧“我的地图”->“面”列表中可看到刚刚添加的区域信息。

3. 去掉和删除电子围栏区域

- 用户不想在地图上显示电子围栏区域，就将对应的区域前面的勾去掉

- 用户想要删除电子围栏区域，选中图中对应的区域，点击右键，再点击菜单中的“删除区域”即可

### 5.3.3 区域搜索

点击“搜索”按钮，在地图上选择区域拖动鼠标，画出矩形，会弹出“区域搜索”窗体，如下图

设置好搜索条件，点击“搜索”按钮，如果所画区域内有选中的车辆行驶过，就会在列表中显示出来。

### 5.3.4信息栏

显示：车辆颜色的定义，GPS监控，报警信息，系统事件，设备上报信息，等。如下图

## 5.4实时预览

登录客户端平台，直接双击设备列表的设备，即可在视频窗口进行实时视频预览。用户也可以在指定视频预览窗口打开指定设备的通道视频，选中某一通道将其拖动到某指定窗口预览（预览视频画面与所安装的设备录像画面的时间应是同步的）。

### 5.4.1 视频窗体工具栏介绍

视频窗口模式1，4，6，8，9，16画面，对应下图

视频窗口上下翻页功能，如下图

视频画面显示模式:1- 满画面显示，2- 4:3显示，3- 16:9显示

满画面显示效果：在视频窗口满屏方式显示视频

4:3显示效果：则使用宽高比为4:3的方式显示视频

16:9显示效果：则使用宽高比为16:9的方式显示视频

视频效果选择：

实时性好：优先保证视频的实时性

流畅性好：优先保证视频的流畅性

抓拍：

抓拍图片：在客户端抓拍图片（先打开视频预览）

前端抓拍：从设备端抓拍图片（不需要打开视频预览）

从设备上执行图片抓拍（对设备软件版本有要求）操作，还有设备上如果没有安装SD卡或硬盘（内存设备）时也不会抓拍成功

声音：

关闭声音，打开声音

开启视频：

启动视频：启动当前焦点窗口的默认视频（最后一次该窗口播放的视频通道）

开启所有视频：启动所有窗口的默认视频

停止视频：

停止视频：停止当前焦点窗口的视频

停止所有视频：停止所有窗口的视频

清除数据：清除当前焦点窗口的记忆视频通道信息

清除所有数据：清除所有窗口的记忆视频通道信息

### 5.4.2 视频自动关闭

避免因视频打开而忘记关掉窗口导致流量浪费，为此客户端提供有“自动关闭视频”配置的功能。

A.先点击“其他应用”，再点击“系统设置”

B.在菜单栏“设置”中点击“系统设置”，打开“系统设置”窗体，如图所示：

系统参数

系统语言：简体中文，英文，繁体中文，土耳其，泰语共五种语言。

界面风格：默认（灰色）、蓝色共两种风格。

图像抓拍：设置抓拍图片保存路径。

定损时间：默认是72，代表若设备72小时不上线，称为定损，需要检查设备是否损坏。

视频参数

轮询时长：设置轮询视频时，每个通道轮询播放的时间间隔

关闭对讲和监听：设置何时自动关闭对讲和监听

关闭视频设置：设置客户端实时视频预览何时自动关闭

### 5.4.3 视频轮询

- 点击“轮询列表”，下方空白区域点击右键，弹出“分组配置”

- 点击“分组配置”，弹出“分组配置”窗体，如下图

- 点击“添加分组”，输入分组的名称

- 选中要轮询的设备，点击，添加完成后，如下图

- 选中节点或者选中某一通道，将其拖动到视频播放窗口，开始轮播放

- 每个通道轮询播放时间间隔，在“系统设置”里面设置，默认是30秒

## 5.5语音对讲与监听

用户可在客户端对其所管理的设备进行监听与对讲。

前提要设备端有对讲设备，同时在设备信息把外设模块勾选上。

### 5.5.1 语音对讲

A.选中终端列表中要对讲的设备的通道，鼠标右键单击，在出现的菜单中选择“开始对讲”。

B.打开设备的实时视频预览，点击右键，出现菜单中也可打开对讲

C．先选对讲功能，再去选择设备

打开对讲后，弹出的界面如下图所示：

### 5.5.2 数字对讲

前提要设备端有数字对讲设备，同时在设备信息把外设模块勾选上。

- 客户端数字对讲操作

选中设备，点击右键，点击菜单中的“开启对讲”

数字对讲页面

### 5.5.3 监听

A.选中终端列表中要监听的设备，鼠标右键单击，在出现的菜单中选择“开始监听”

B.打开设备的实时视频预览，点击右键，出现菜单中也可打开监听

C．先选监听功能，再去选择设备

打开监听后，弹出的界面如下图所示：

### 5.5.4 广播

- 选择要广播的设备

- 打开广播后，显示如下图

## 5.6轨迹回放

用户可以指定设备按照指定条件进行轨迹搜索，并根据需要对相关数据进行导出操作

间距：每隔选择的间距上传一条GPS数据，如果是0，就是每隔10秒上传一条GPS数据

停止间隔：

0 ：所有停车的gps点全部搜索显示出来

非0 ：若是连续的gps停车点，就只传最后一个gps停车点数据到平台显示

里程：当天当前车辆行驶的总里程

显示：

时间：若勾选上，右侧地图上会显示车辆每个GPS点（每隔选择的间距代表一个GPS点）的时间

速度：若勾选上，右侧地图上会显示车辆每个GPS点（每隔选择的间距代表一个GPS点）的行驶速度

速度：控制轨迹回放的快慢

位置：

- 线条：由白色线条变成蓝色线条，代表轨迹数据的下载进度

- 拖动按钮：轨迹回放的进度

| 图标 | 功能介绍 |
| --- | --- |
|  | 打开或暂停轨迹回放 |
|  | 停止轨迹回放 |
|  | 删除搜索的gps轨迹 |
|  | 导出搜索的gps轨迹至Excel |
|  | 将搜索的轨迹添加成线路 |
|  | 已搜索轨迹的历史记录列表 |

点击“文件”按钮后

## 5.7录像搜索和回放

### 5.7.1 录像搜索

点击客户端顶部的“录像回放”后，界面如下

位置

终端设备：搜索SD卡或者硬盘里的录像文件

本地磁盘：是搜索手动录像到本地电脑和已经下载到本地的录像文件

存储服务器：设备配置了存储计划，搜索已录到存储服务器上的录像文件

下载服务器：搜索下载服务器上的录像文件

文件类型

录像：录像文件

图片：存储服务器上抓拍的图片

录像类型

搜索录像时，有报警录像，常规录像和所有录像三种录像搜索条件

### 5.7.2 录像回放

指定搜索条件后，下方有搜索的文件列表，如下图

选中某一通道文件，点击右键，弹出菜单中点击“录像回放”，如下图

图标功能介绍：

| 图标 | 功能介绍 |
| --- | --- |
|  | 暂停播放 |
|  | 播放 |
|  | 停止播放 |
|  | I帧播放或停止 |
|  | 抓拍图片 |
|  | 声音控制 |

### 5.7.3 录像下载

- 选中某一通道文件，点击右键，弹出菜单中点击“本地下载”（可按ctrl键或者ctrl+shift组合键进行多选）

- 下载其他操作

选中正在下载的文件，鼠标右键点击，菜单如下图：

暂停、删除下载、下载路径设置

注：正在打包文件，是不可以下载的，但是可以远程回放。下载是只能下载已经打包好的录像文件。

下载成功

下载失败

当下载文件太大或网速太慢时会影响文件下载的进度，甚至下载失败，录像文件在没有完全下载完的情况也可以播放（播放长度为已下载录像长度）。

在用户没有退出客户端的情况下，可点击下载列表右键菜单中的“继续下载”，即可继续下载该录像。

## 5.8下发文字信息

### 5.8.1 车辆信息管理打开TTS语音功能

### 5.8.2 客户端文件下发功能操作

- 单个设备发送文件下发

选中某一个设备，点击右键，点击菜单中的 “下发文字信息”。

发送TTS语音页面如下图

- 多个设备同时发送文件

选中分组或者选中“监控中心”，点击右键，打开菜单中的“下发文字信息”

发送下发文字信息页面如下图

### 5.8.3 报表中 下发信息明细报表查询

下发的短信息在报表中也可以查询到信息的时间和内容

## 5.9监控平台809功能

### 5.9.1查看监控平台连接状态

系统设置选择上启动809业务

查看连接状态、注销监管平台、登录监管平台

### 5.9.2向监控平台请求

## 5.10功能设置

### 5.10.1 参数配置：远程修改设备的参数

右键车辆，如下图

### 5.10.2事件设置

根据平台所选择的设备，可对此设备进行删除所有事件操作，修改事件，更事	件，删除特定事件，追加事件操作，并且可以设备操作的事件条数，实现多条	事件 一起操作

操作:

1.右击设备>事件设置

按说明填写相关信息->点击设置按钮

### 5.10.3提问下发

平台把想要提问的问题下发给终端，并且下发的问题可以具有以下属性，紧	急，终端 TTS 播读，广告屏显示；终端收到下发的提问，会返回答案列表，平	台再把答案列表中的答案显到相应的窗口。

操作:

1.右击设备->提问下发

按说明填写相关信息->点击设置按钮

### 5.10.4信息点播菜单设置

根据平台所选择的设备，可对此设备进行删除终端全部信息项，修改菜单，更	新菜单，追加菜单操作，并且可以设备操作的信息项总数，实现多条信息项 一	起操作

操作:

1.右击设备->信息点播菜单设置

按说明填写相关信息->点击设置按钮

信息服务

操作:

1.右击设备->信息服务

按说明填写相关信息->点击设置按钮

### 5.10.5电话回拨

根据平台所选择的设备，可对指定的设备，执行电话回拨。

操作：

1.右击设备->电话回拨

按说明填写相关信息->点击设置按钮

### 5.10.6设置电话本

根据平台所选择的设备，指定电话本设置类型，包括删除终端上所有存储的联	系人，更新电话本（删除终端中已有全部联系人并追加消息中的联系人），追	加电话本，修改电话本（以联系人为索引）；可设置一个或多个联系人的呼	入，呼出，呼入/呼出记录。

操作：

1.右击设备->设置电话本

按说明填写相关信息->点击设置按钮

### 5.10.7行驶记录数据采集

根据平台所选择的设备，指定要查询行驶记录的类型，执行查询操作，再把终	端返回的数据显示到相应的窗口。

操作:

右击设备->行驶记录数据采集

按说明填写相关信息->点击获取按钮

### 5.10.8行驶记录数据上传

根据平台所选择的设备，指定驾驶员信息/车辆信息/特征系数/记录仪时间,然后

下发给终端

操作:

设置驾驶员信息

右击设备行驶记录数据上传->设置驾驶员信息

2.按说明填写相关信息->点击设置按钮

### 5.10.9设置车辆信息

1.右击设备行驶记录数据上传->设置车辆信息

按说明填写相关信息->点击设置按钮

### 5.10.10设置记录仪时间

1.右击设备->行驶记录数据上传->设置记录仪时间

2.按说明填写相关信息->点击设置按钮

### 5.10.11设置特征系数

1.右击设备->行驶记录数据上传->设置特征系数

按说明填写相关信息->点击设置按钮

### 5.10.12位置跟踪设置

以定时方法，在电子地图显示单车或多车实时位置和状态信息

1.右击设备->位置跟踪设置

点击设置按钮

### 5.10.13行驶记录数据采集

根据平台所选择的设备，指定要查询行驶记录的类型，执行查询操作，再把终	端返回的数据显示到相应的窗口。

操作:

右击设备->行驶记录数据采集

按说明填写相关信息->点击获取按钮

### 5.10.14行驶记录数据上传

根据平台所选择的设备，指定驾驶员信息/车辆信息/特征系数/记录仪时间,然后

下发给终端

操作:

设置驾驶员信息

右击设备行驶记录数据上传->设置驾驶员信息

2.按说明填写相关信息->点击设置按钮

### 5.10.15RSA 公钥

平台能设置消息体数据的RSA公钥

## 5.11报警

### 5.11.1 查看报警信息

设备一旦有报警，客户端“报警信息”栏会显示报警列表，如下图

### 5.11.2web报警报表查询

### 5.11.3屏蔽报警信息

若勾选上屏蔽列表中的报警后，客户端“报警信息”栏就不会有该报警显示。

A.先点击“其他应用”，再点击“报警屏蔽配置”。

B.在菜单栏“设置”中点击“报警屏蔽配置”，打开“报警屏蔽配置”窗体，如图所示。

不需要的报警，直接勾选上即可。

### 5.11.4客户端报警联动

在客户端通过配置设备的报警联动功能，用户可以指定某个或多个类型的报警产生时，在PC客户端可以弹出产生报警的录像窗口、电子地图锁定功能等设置。

A.先点击“其他应用”，再点击“报警联动设置”

B.在菜单栏“设置”中点击“报警联动设置”，打开“报警联动设置”窗体，如图所示：

默认打开报警联动设置窗体时，左侧面板功能为不可编辑状态，只有在选中设备的情况下，右侧面板才会变为可编辑的状态。在这里可以对每个设备各种类型的报警进行报警联动设置。

报警类型：选择与设备报警关联的报警类型（只有设备报警类型与在这里设置的报警类型相同时，才会执行相应操作）。

视频预览：当产生报警时，会弹出该设备该通道的视频（码流类型目前版本只支持子码流）。

前端抓拍：当产生报警时，会前端抓拍该设备该通道的图片。

声音报警：设置报警联动声音以及声音响的次数。

播放规则：如果正在播放报警声音，此时又来一个新报警需要播放声音，则停止之前的报警声音播放，改成播放最新的报警声音。

报警联动录像：产生报警联动后，会将该报警录像录到本地电脑上。

电子地图锁定：当相关设备发生联动时，已被监控的该设备会在地图上居中显示。

布防设置：启用后在该时间段内针对该设备的报警联动才会有效。

保存：保存该设备当前配置的联动报警。

保存到多个设备：把当前联动报警的配置保存到多个设备。

设置为默认配置：把该设备当前联动报警的配置设置为默认配置，没有配置联动报警的设备加载默认配置。

加载默认配置：当前设备加载默认配置。

### 5.11.5服务器报警联动

#### 5.11.5.1服务器端配置电子邮件和短信
1)配置电子邮件

邮箱配置：
账号和密码是指用于发送邮件的邮箱账号和密码
注意：海外客户使用，不能使用默认的邮箱，需要填写在本地申请的邮箱以及邮箱密码，然后重启网关服务器。包括香港安装服务器，也要更换邮箱。
2)配置短信配置

使用短信下发时，需要在服务器上外接短信猫，并且需要安装串口驱动，然后再这里配置时，选择对应的串口号，点击“配置”即可。若不外接短信猫，是无法下发短信的。

#### 5.11.5.2 规则管理配置报警联动

当指定的备发生指定的报警，服务器会自动给配置的手机号、邮箱发送短信和邮件通知.

1，配置规则

2，分配规则

## 5.12设备远程升级

### 5.12.1 单个设备升级

a.登录客户端，打开设备列表，选择要升级的设备，右键单击，在出现的菜单中选择“设备升级”，如下图所示。

这时弹出的界面如下图所示：

b.通过“浏览”按键选择升级文件，升级文件格式必须为.crc

c.选中设备，点击右键 ，可通过“删除”或者“清空”来删除或者清空列表中要升级的设备。

d. 点“升级”后，如果升级完成，会有相应的提示框。

### 5.12.2 多个设备同时升级

选中设备分组或者“监控中心”，点击右键菜单中的“设备升级”

多个设备升级页面：

如果分组中有硬盘机和卡机，可通过按Ctrl键进行筛选升级，如果要继续添加设备，可从设备列表中用鼠标将设备拖入到此框中即可。

### 5.12.3 离线升级

在本地获取文件

把升级文件上传到服务器，当设备上线时会自动下载升级文件。

## 5.13断油断电

### 5.13.1 web打开断油断电功能

登录进入信息管理，运营管理车辆信息选中需要断油断电的设备，操作如下图，将断油断电前面勾选上，然后重启客户端。

### 5.13.2 客户端操作断油断电

选中需要断油断电的设备，点击右键，出现下图

操作右键菜单上的“断开油路”，“恢复油路”，“关闭电源”，“打开电源”，会弹出对应的窗体，比如点击了“断开油路”，会弹出下图

注：密码是客户端登陆的密码，是否操作成功，可在PC右下角看到提示。

## 5.14油量检测

此功能只供对接了油量传感器客户使用

### 5.14.1油量配置

具备油量传感器功能的设备，才可以进行油量参数的配置并且要在车辆信息中勾上外设模块。

油量配置操作：设置》油量传感器设置》选取车辆添加油量跟电阻值对应》设置报警阀值

填写规则：1填写比较小的值对应相对油量的值 2填写最大传感器值和对应的最大油量值 3在上面两者之填写对应的值。（填写越多越准确）

设置报警阀值：当油量变化突然多于设置的阀值或者少于就会产生报警。同时在报表中也会记录下报警信息。

### 5.14.2油量报表

油量汇总、油量动态明细表、油量异常明显表

1，油量汇总：记录车辆在一定时间内开始的油量和结束的油量，所走的里程跟总油耗。

2，油量动态明细表：跟GPS同步实时上传油量的值。

3，油量异常明显表：只有报警产生了才会记录到这个表上。（上面所说的设置报警阀值）

统计时间和油量变化：

在指定的“统计时间”内油量发生的变化超过设置的“油量变化”值，客户端就会有油量报警显示。

### 5.14.3 客户端轨迹的油量曲线

## 5.15云台控制

通过这个控制界面，可以对焦点视频画面进行控制。例如设备“粤GW1589”的通道2接着云台，这时在视频窗口上观看设备“粤GW1589”的通道2视频，此视频窗口处于选中状态，这时操作云台，可对该通道进行控制。

自动巡航：点击图标中的方位指向箭头，设置让云台向指定的方向转动（此功能需要设备和云台的支持）；

焦距：点击图标，可缩小或放大录像焦距长短距离；

光圈：点击图标，可缩小或放大录像光圈大小；

焦点：点击图标，可向后或向前调整录像焦点大小。

灯光：点击图标，可以打开或关闭录像的灯光。

雨刷：点击图标，可以打开或关闭录像的雨刷。

调用/设置/删除：这些操作是针对预置设点而言的，界面内最多可设置64个。

设置预置点规则：

1.分别设置不同自动巡航线上的每一个预置点，然后在分别调用每一个预置点，以确认设置是否设置好。

2.在云台说明书里找到自动巡航的指令

一般云台自动巡航的指令是98或95，当然每个厂家生产的云台这个指令不尽相同。找到指令后，运行即可。

## 5.16网络流量统计

### 5.16.1 网络流量配置

选中某个设备，右键，单击“网络流量配置”，弹出网络流量配置界面如图

首先要先开启流量监控，再进行相关参数配置

### 5.16.2 网络流量统计

- 查看单个设备流量统计

选中某个设备，右键，单击“网络流量统计”，弹出网络流量统计界面如图

## 5.17客户端LOGO设置

## 5.18系统设置

### 5.18.1车辆显示所在城市

### 5.18.2 系统GSP更新时间

## 5.19电子围栏

### 5.19.1 客户端进行区域配置

（操作见5.3.2章节）

### 5.19.2 配置电子围栏报警。

信息管理》规则管理》禁入规则、禁出规则、区域限速，配置电子围栏报警。

区域名称可以参照5.18.2章节在地图上画好区域，也可以在规则管理的管理下画，如下图

### 5.19.3 分配规则

把禁止进入的车分配到规则下面

配置完以后，车辆产生报警后，客户端就会有相应的报警信息显示。
如果配置了超速或低速TTS语音提示，当报警后，会自动下发TTS语音到设备

### 5.19.4电子围栏报表

点击“信息管理”，再点击“统计报表”，打开电子围栏报表，按条件查询报表

## 5.20线路偏移规则、分段限速规则

### 5.20.1 绘制线路

在电子地图上画好线路或者回放轨迹上取车辆走过的轨迹为线路，再次按照5.17.2上的管理画线路

建议用回放轨迹取线路，如下操作

### 5.20.2 配置线路电子围栏报警。

信息管理》规则管理》线路偏移、分段限速，配置电子围栏报警。

### 5.20.3 分配规则

把禁止进入的车分配到规则下面

配置完以后，车辆产生报警后，客户端就会有相应的报警信息显示。
如果配置了超速或低速TTS语音提示，当报警后，会自动下发TTS语音到设备

### 5.20.4 电子围栏报表

点击“信息管理”，再点击“统计报表”，打开电子围栏报表，按条件查询报表

# Text boxes

设备列表

菜单栏、工具栏

数据表

GPS地图定位

云台控制

视频区域